| Согласовано Директор ЗАО "Бетроюнг" ____________ Проданчук Л.П. « ____ »_________2013 г. | Утверждаю Глава СП Соловьёво м.р. Хворостянский Самарской области _________ Эйснер А.П. « ____ »_________2013 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на разработку схемы водоснабжения

сельского поселения Соловьёво муниципального района Хворостянский Самарской области.

1. Цель и задачи работы

Целью выполнения работ по разработке схемы водоснабжения сельского поселения Соловьёво до 2028 г. (далее - схема водоснабжения сельского поселения) является выработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным (оптимальным) образом качественного и надежного водоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Схема водоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность  расширения и реконструкции существующих  сетей водоснабжения средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики села и надежности водоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  сельского поселения на период до 2028 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в  водоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита в водоснабжении и формирование вариантов развития системы водоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения сельского поселения  до 2028 года.

В рамках разработки схемы водоснабжения необходимо рассмотреть несколько вариантов развития системы  водоснабжения села и предусмотреть их сравнение.

2. Исходные данные, предоставляемые Администрацией сельского поселения Соловьёво.

2.1. Генеральный план сельского поселения не разработан. Описание существующего положения водоснабжения сельского поселения.

Используется вода из подземного водозабора, которая насосом  подъема через водонапорную башню подается потребителям села по самотечной системе подачи воды. Общая протяженность магистральных и распределительных сетей водоснабжения составляет  9.875 м.

2.2. Графические материалы:

- План современного использования территории (опорный план)

2.3.  Иная информация и (или) документация, необходимая для выполнения работ по разработке схемы водоснабжения  сельского поселения на период до 2028 г. Обоснование целесообразности предоставления Муниципальным заказчиком информации и (или) документации должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством, со ссылкой на нормативные правовые акты.

3. Состав схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2028г.

Разработанная схема водоснабжения  сельского поселения должна включать в себя:

3.1. Графическую часть:

3.1.1. План сельского поселения с магистральными водоснабжающими  сетями по существующему состоянию и по рекомендуемому (оптимальному) варианту.

3.2. Пояснительную записку.

3.2.1. Текстовые материалы:

3.2.1.1. Общая характеристика сельского поселения (географическое положение, климат, численность населения и др.)

3.2.1.2. Существующее состояние системы водоснабжения:

3.2.1.2.1. Анализ водоснабжения и потребления.

3.2.1.2.2. Состояние источников водоснабжения.

3.2.1.2.3. Водный баланс.

3.2.1.2.4. Существующее состояние водоснабжения.

3.2.1.2.5. Анализ работы существующей системы водоснабжения.

3.2.1.3. Потребность в водоснабжении на период до 2028г.

3.2.1.4. Предложение вариантов по реконструкции и развитию систем водоснабжения.

3.2.1.5. Оценка воздействия на воздушный бассейн.

3.2.1.6. Перспективный водный баланс.

3.2.1.7. Выбор варианта развития системы водоснабжения  с разработкой мероприятия по повышению эффективности работы системы централизованного водоснабжения (повышение технико-экономических показателей работы системы, ее безопасности и надежности) и мероприятия по централизации либо децентрализации системы водоснабжения с целью повышения технико-экономических показателей работы системы в целом.

3.2.1.8. Основные технико-экономические решения по рекомендуемому (оптимальному) варианту. Оценка инвестиций в схему водоснабжения.

3.2.1.9. Выводы по результатам выполненных работ.

3.2.2. Графические материалы:

3.2.2.1. Карта водоснабжения  сельского поселения на период до 2028 г.

3.2.2.2. Графики динамики водных нагрузок.

3.2.2.3. Расчетные схемы магистральных водных сетей.

4. Требования к выполнению работ.

Работу выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении  и  водоотведении».

4.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиям действующих строительных норм и правил.

4.3. В ходе выполнения работ согласовывать всю необходимую документацию с заинтересованными организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Результаты выполненных работ

По окончанию выполнения работ Подрядчик предоставляет Администрации сельского поселения  схему теплоснабжения  сельского поселения на период до 2028 г. содержащую отчет на бумажном и электронном носителях ( CD-дисках ) в 4 экземплярах.

Приложение №2

к постановлению главы

сельского поселения Соловьёво

муниципального района

Хворостянский

Самарской области

№ 72 от 07.03. 2013 г.

Рабочая группа по разработке схемы водоснабжении

- Эйснер А.П. – Глава сельского поселения Соловьёво;

- Проданчук Л.П. - директор ЗАО "Бетроюнг" (по согласованию);

- Мусагалиев Б.И. - специалист с/п Соловьёво (по согласованию);

- Функнер И.Я. - оператор ЗАО "Бетроюнг"  (по согласованию)

- Садыков А.Ю. - рабочий администрации с/п Соловьёво;

- Агафонова Н.Г. - специалист администрации с/п Соловьёво